新疆地区民用航空通信导航监视设备飞行校验、开放与运行管理细则

- 总  则

第一条  为规范新疆地区民用航空通信、导航和监视设备的飞行校验、开放与运行管理工作，根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》(CCAR-85-Rl)、《民用航空通信导航监视设备飞行校验管理规则》(CCAR-86)(以下简称《校验管理规则》)、《民用航空空中交通运行管理单位安全管理规则》(CCAR-83)、《民用航空通信监视设备开放与运行管理规定》(AP-115-TM-2013-02)和《民用航空通信导航监视设备飞行校验组织与实施工作细则》(AP-86-TM-2014-001)要求，结合新疆地区实际制定本细则。

第二条  本细则适用于新疆地区民用航空运输机场(包括军民合用机场民用部分)和提供航路、航线使用的通信、导航和监视设备的飞行校验和开放事项的申请、受理、许可、备案与运行管理。

本细则所称通信监视设备是指与民用航空飞行安全密切相关的通信设备和监视设备。

通信设备包括甚高频地空通信系统、高频地空通信系统、数据链系统、语音交换系统、记录仪、自动转报系统、卫星通信网设备、数据通信网设备等。

监视设备包括一次雷达、二次雷达、场面监视雷达、高级场面活动引导与控制自动化系统、自动相关监视系统、多点定位系统、空中交通管制自动化系统、二次雷达测试应答机、ADS-B/MLAT 信标等。

本细则所称民用航空导航设备是指与民用航空飞行活动密切相关的，为航空器运行提供定位与导航服务的仪表着陆系统（包含航向信标、下滑信标）、全向信标、测距仪、无方向信标、指点信标、卫星导航增强系统地面设备等地面无线电设备。

第三条  民航新疆管理局(以下简称管理局)依照《校验管理规则》第四条负责本辖区飞行校验工作的监督管理，依照《民用航空导航设备开放与运行管理规定》第五条和《民用航空通信监视设备开放与运行管理规定》第四条对新疆地区导航设备开放、运行实行监督管理，对新疆地区通信监视设备运行实行监督管理，对通信监视设备投产开放实施备案管理。负责本地区运输航空导航设备投产开放和撤除申请的受理与初审,负责本地区导航设备特殊开放申请的许可和定期开放的备案。

第四条  通信导航监视处(以下简称通导处)是管理局对新疆地区通信、导航和监视设备飞行校验、开放与运行活动实施监督管理的职能部门。

第五条  各监管局（运行办）空中交通管理部门负责所辖区域通信、导航和监视设备飞行校验、开放与运行工作的日常监督检查。

第六条  新疆机场集团公司、新疆空管局、石河子机场公司等运行管理单位(以下统称运行管理单位)，应根据具体情况制定本单位通信、导航和监视设备飞行校验、开放与运行工作的具体流程和办法，指定部门和专人负责本单位通信、导航和监视设备的飞行校验、开放申请和备案工作。

- 飞行校验的组织和实施

第七条  导航设备应进行投产前飞行校验; 通信和监视设备中的甚高频地空通信系统、一次雷达、二次雷达、多点相关定位系统、自动相关监视系统、空中交通管制自动化系统应进行投产前飞行校验。

通信、监视设备投产使用后不进行定期校验，必要时进行特殊校验和监视性校验。

导航设备投产使用后应当按照规定的校验周期进行定期飞行校验。

第八条  各运行管理单位应与校验机构建立协调机制，商定本单位下一年度导航设备的定期校验计划，并于每年的12 月20 日前，将确定的校验计划报送管理局。

第九条  特殊校验和投产校验应根据实际情况由运行管理单位或项目建设单位按《校验管理规则》向校验机构申请，并负责涉及飞行校验的相关资料的报送和协调作。

投产校验应当在执行校验前至少10个工作日提出投产校验申请。

第十条  实施飞行校验前，由新疆空管局承担新疆地区校验飞行使用空域、飞行计划的申请、协调任务。

不属于新疆空管局的设备飞行校验，设备产权单位应当主动配合新疆空管局做好校验飞行使用空域、飞行计划的申请、协调工作。

第十一条  实施飞行校验前，设备所属单位负责组织飞行校验机构及相关单位召开飞行校验协调会，确定飞行校验实施细节，指定专人负责协调飞行校验的实施。

涉及军民合用机场的飞行校验，由相应机场负责组织召开飞行校验协调会，邀请当地军航单位参会。

第十二条  实施飞行校验期间，各运行管理单位应指定专人负责本单位所属设备飞行校验过程中的组织协调、管制指挥、设备调试等工作，确保校验过程沟通顺畅、顺利实施。

第十三条  具备双向仪表着陆系统的机场，运行管理单位应合理安排仪表着陆系统的校验计划和程序，有效缩短双向关闭时间。

第十四条  导航设备在实施飞行校验期间不得提供使用，其运行管理单位应当按照规定通知所在地的航空情报服务机构发布航行通告。

第十五条  运行管理单位应制定本单位的飞行校验工作手册，明确工作职责、校验程序、飞行方法和设备调试方法，制定安全保障应急处置预案，妥善保存校验资料。

第十六条  运行管理单位应加强对参与飞行校验的管制、技术保障等人员的培训，增强空地组织协调与设备调试能力，提高校验效率。

第十七条  为便于合理的安排校验计划和保障设备正常运行，在导航设备飞行校验周期上设置前后15天的“时间窗口”。在遇到重大活动保障、恶劣天气、不可抗力等情况，可使用“时间窗口”，“时间窗口”期内的导航设备可以正常使用

第十八条  其他相关要求按照《校验管理规则》和《民用航空通信导航监视设备飞行校验组织与实施工作细则》执行。

- 导航设备的开放

第一节 一般规定

第十九条  导航设备投产开放由项目建设单位或运行管理单位提出申请，特殊开放、定期开放由运行管理单位申请或报备。

第二十条  导航设备开放应当按照开放工作流程(见附件一、二、三)进行申请和备案。

第二十一条  校验结论存在限用的，运行管理单位或项目建设单位应当做出安全评估报告，对是否影响飞行程序正常使用等关系安全运行的事项做出明确结论。

(一)对安全运行存在重大影响的，应在采取改进措施并经飞行校验证实安全隐患消除后再行申请开放或备案。

(二)不存在重大影响的，可提出开放申请或备案。

第二十二条  校验结论为不合格的，不得申请开放或报备，设备应立即关闭并发布航行通告。

第二节 投产开放

第二十三条  申请投产开放许可，应当向管理局提交下列纸质和电子版材料:

(一)  投产开放申请报告;

(二) 《民用航空导航设备开放与运行管理规定》附件一：《导航设备投产开放申请表》和附件四：《民航导航设备资料增改表》，表中各项数据应与校验报告、台址批复、频率呼号批复等申请材料的数据一致;

(三) 投产飞行校验报告。校验结论存在限用时，应同时附安全评估报告;

(四) 竣工验收报告。内容应包括:

1. 工程项目建设过程及竣工验收工作概况;

2. 工程项目内容、规模、技术方案和措施、完成的主要工程量和安装设备等;

3. 竣工验收整改意见及整改工作完成情况;

4. 竣工验收结论。

(五) 设备试运行报告。内容应包括:

1. 试运行方案:运行时间、功能使用、仪表测试等;

2. 不少于7 x 24 小时的值班数据记录统计和定期维护记录;

3. 系统故障及其处理情况;

4. 试运行结论。

(六) 投产准备工作情况报告。内容应包括: 设备运行保障部门的组织机构、规章制度制定情况;人员配备、持照和设备运行维护技能培训情况等。

(七) 民航局规定需要提交的其他材料。

第二十四条  管理局对已受理的申请材料应在 20个工作日内完成审查，对不符合开放条件的申请材料予以退回并说明理由;对符合条件的，出具初步审查意见和申请材料一并上报民航局审核。

第三节  特殊开放

第二十五条  申请特殊开放许可，应向管理局提交下列纸质和电子版材料:

(一) 开放申请报告。应包括开放的原因、过程、测试处理情况说明等;

(二)《民用航空导航设备开放与运行管理规定》附件二:《导航设备特殊开放申请表》和附件四《民航导航设备资料增改表》。表中各项数据应与校验报告等申请材料的数据一致;

(三) 特殊校验报告。校验结论存在限用时，应同时附安全评估报告。

第二十六条  管理局对已受理的申请材料应在15 个工作日内作出是否准予开放的决定。符合条件的，自作出决定之日起5个工作日内将准予开放的决定文件送达申请人;不符合条件的，不予开放，说明理由，并抄送相应监管局（运行办）。

第四节  定期开放

第二十七条  定期开放实行备案管理。运行管理单位应在定期校验结论作出后10个工作日内向管理局提交下列纸质和电子版材料:

(一)《民用航空导航设备开放与运行管理规定》附件三:《导航设备定期开放备案表》，表中各项数据应与校验报告等申请材料的数据一致;

(二)飞行校验报告。校验结论存在限用时，应同时附安全评估报告和航行通告。

第二十八条  各监管局（运行办）应掌握所辖区域内导航设备定期校验情况，及时了解飞行机组对导航服务质量的报告。

所辖区域存在被责令关闭的导航设备，监管局应对运行管理单位实施的整改工作跟踪监管，确保导航设备提供安全、可靠、持续的服务。

第五节  技术论证

第二十九条  针对导航设备开放与运行管理过程中存在重大安全隐患的技术问题，管理局应直接组织或者要求运行管理单位组织专家进行技术论证。参与技术论证的专家应当从空管技术专家库中选取。技术论证时间不计入审查时限。技术论证产生的相关费用应由通信导航监视运行保障单位自行承担。

- 导航设备的关闭

第三十条  取得开放许可和批准并处于正常运行的导航设备不得擅自关闭。

第三十一条  导航设备的关闭是指通过航行通告公布导航设备不提供导航服务，包括设备断电关机或停止向空间辐射电磁信号，以及辐射的电磁信号不能作为航空器的引导信号与位置数据。

第三十二条  因定期维护、检修需要关闭导航设备的，各运行管理单位应提前至少90天与接受相应导航服务的主要单位协商，确定维护、检修计划。

第三十三条  因《民用航空导航设备开放与运行管理规定》第十二条(一)、(二)、(四)项原因关闭导航设备造成运行方式改变的，运行管理单位应按照《民用航空安全信息管理规定》和《民用机场运行安全管理规定》中有关安全信息报告的要求及时通报管理局、相应监管局（运行办）。

第三十四条  临时关闭后重新开放使用的导航设备(特殊开放的情况除外)，管理局在认为有必要的情况下，可要求运行管理单位对该导航设备进行监视性飞行校验。

第五章  通信监视设备的开放与运行

第一节  通信监视设备的开放

第三十五条  通信、监视设备的开放实行投产开放备案管理。新建、迁建或更新的通信监视设备的投产开放，应当在工程竣工后，由运行管理单位报管理局备案。

第三十六条  通信、监视设备的投产开放应当按照开放工作流程(见附件四)进行备案。

报管理局备案前，设备应试运行正常、稳定、可靠，满足运行需求。

备案提交下列纸质和电子版材料:

(一)按照《民用航空通信监视设备开放与运行管理规定》附件填写的备案表。表中各项数据应与其它备案材料数据一致;

(二)下述设备需提供飞行校验报告，同时提供校验情况说明，内容应包括设备技术状态满足运行需求的明确结论。

甚高频地空通信系统、一次雷达、二次雷达、自动相关监视系统、多点定位系统、空中交通管制自动化系统。

(三)竣工验收报告。内容应包括:

1. 工程项目建设过程及竣工验收工作概况;

2. 工程项目内容、规模、技术方案和措施、完成的主要工程量和安装设备等;

3. 竣工验收整改意见及整改工作完成情况，

4. 竣工验收结论。

(四)设备试运行报告和记录数据。内容应包括:

1. 试运行方案:运行时间、功能使用、仪表测试等;

2. 校验结束后不少于7 x 24 小时的值班数据记录统计和维护记录;

3. 系统故障及其处理情况;

4. 试运行结论。

(五)管理局规定需要提交的其他材料。

第二节  通信监视设备的运行

第三十七条  运行管理单位应当保证通信、监视设备运行符合民用航空有关规定和技术标准，保持设备的持续适用。

第三十八条  通信、监视设备不能提供正常使用时，管理局可责令关闭，被责令关闭的设备需向管理局重新申请开放备案，经核查同意后，方可开放使用。

第三十九条  必要时，管理局可要求运行管理单位对通信、监视设备进行特殊或监视性飞行校验。

第四十条  备案表中信息要素发生变更的，应当报管理局进行变更备案。

第六章  附  则

第四十一条  新建运输机场通信、导航和监视设备的飞行校验、开放与运行管理依照本细则实施；通用机场导航设备的开放与运行管理参照本细则实施；通用航空所属通信、监视设备开放与运行管理实施细则，另行发布。

第四十二条  本细则由管理局负责解释。

第四十三条  本细则自202x 年x月xx日起施行。

附件一  导航设备投产开放申请工作流程

附件二  导航设备特殊开放申请工作流程

附件三  导航设备定期开放备案工作流程

附件四  通信、监视设备开放备案工作流程

# Text boxes

民航新疆管理局

初步审查意见

是

评估结论是否

影响安全运行

采取措施消除安全隐患

申请材料退回，说明理由申请单位

民航新疆管理局初步审查申请材料（20工作日）

申请单位组织技术论证，做出安全评估报告

提交材料：

- 申请报告

- 《民航导航设备投产开放申请表》

- 《民航导航设备资料增改表》

- 校验报告

- 竣工验收报告

- 设备试运行报告

- 投产准备工作情况报告

- 安全评估报告（校验结论合格除外）

合格

否

不合格

10日内

10日内

限用

投产飞行校验

不合格

合格

不合格

合格

开放许可，文件送达申请人并通知民航新疆管理局

不予许可，书面通知申请人和民航新疆管理局

民航局审核申请材料（20工作日）

申请单位向民航新疆管理局提出开放许可申请

校验结论

投产开放

运行管理单位向民航新疆管理局提出特殊开放许可申请

5日内

开放许可，5日内文件送达申请人

不合格

是

是否影响安全运行

采取措施消除安全隐患

提交材料

- 申请文件

- 《民航导航设备特殊开放申请表》

- 《民航导航设备资料增改表》

- 校验报告

- 特殊开放情况说明

- 安全评估报告（校验结论合格除外）

不予开放，说明理由。

5日内

合格

管理局根据需要组织专家进行技术论证，（不计入审查时限）

民航新疆管理局审查申请材料（15工作日）

运行管理单位组织技术论证，做出安全评估报告

合格

否

不合格

限用

特殊飞行校验

校验结论

特殊开放

采取措施消除安全隐患

运行管理单位报民航新疆管理局定期开放备案

设备关闭

提供使用

是否影响安全运行

合格

否

不合格

运行管理单位组织技术论证，作出评估报告

限用

定期飞行校验

校验结论

定期开放备案

是

提交材料：

- 《民航导航设备定期开放备案表》

- 校验报告

3、评估报告（校验结论合格除外）

开放备案

（竣工验收后）

提交材料：

- 民航通信监视设备备案表

- 竣工验收报告（投产开放）

- 用户试运行情况报告和记录数据

- 校验报告和校验情况报告（无需校验的除外）

设备试运行正常、稳定、可靠，满足运行需求，提供使用

运行管理单位向民航新疆管理局报备案材料

是

否

飞行校验

否

是

校验结论是否符合相关技术规定和标准，满足运行需求

运行管理单位整改消除运行风险

是否需要飞行校验

设备关闭